# УТВЕРЖДАЮ

# Министр строительства и ЖКХ

Новосибирской области

____________________Д.В. Вершинин

“___”_____________2013 г.

# СОГЛАСОВАНО

# Руководитель департамента по тарифам

Новосибирской области

_______________ Н.Н. Жудикова

“___”_____________2013 г.

# СОГЛАСОВАНО

# Глава муниципального

образования р.п. Кольцово

_______________ Н.Г. Красников.

“___”_____________2013 г.

# Инвестиционная Программа

муниципального  УНИТАРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ  "ПРОМТЕХЭНЕРГО"

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО на 2014 - 2018 ГОДЫ"

Разработчик программы:

директор

МУЭП «Промтехэнерго»

_____________Н.И. Скляревский

“___”_____________2013 г.

# Новосибирск

2013 г.

# 1. Общие сведения о Программе

# 1.1. Паспорт Программы

Настоящая программа разработана по техническому заданию, утвержденному постановлением администрации р.п. Кольцово от 27.02.2013г. № 142а

Заказчик Программы – Муниципальное образование р.п. Кольцово Новосибирской области , основной разработчик и исполнитель Программы  - муниципальное унитарное энергетическое предприятие  "Промтехэнерго" (МУЭП "Промтехэнерго"), он же является исполнителем Программы. Общие сведения о Программе приведены в Таблице 1.

# Таблица 1.  Паспорт инвестиционной программы МУЭП "Промтехэнерго"

| Наименование программы | «Развитие системы теплоснабжения р.п. Кольцово на 2014 – 2018 годы» |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке программы | "Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУЭП "Промтехэнерго" «Развитие системы теплоснабжения р.п. Кольцово на 2014 – 2018годы», постановлением администрации р.п. Кольцово от 27.02.2013 № 142а |
| Основные разработчики программы | Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго" (МУЭП "Промтехэнерго"). Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация рабочего поселка Кольцово |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово |
| Цель и задачи программы. Важнейшие целевые показатели | Цель: выполнение технических мероприятий, предусмотренных в Программе, для устранения угрозы энергетической безопасности р.п. Кольцово и обеспечение надежного теплоснабжения потребителей в условиях нарастающего спроса в планируемый период до 2018 г. Задачи: путем капитального ремонта участков тепловой сети, увеличения диаметров отдельных участков теплопроводов, восстановления и усиления теплоизоляции, внедрения современных методов расчета и наладки гидравлических режимов обеспечить снижение потерь тепловой энергии и увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей от 50,65 Гкал/час в 2013 году до 73,97 в 2018 году и тем самым обеспечить достижение плановых заданий «Схемы теплоснабжения р.п. Кольцово» на подключение новых потребителей в планируемом периоде; путем строительства новых магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, подкачивающей станции и новых теплоых сетей обеспечить подключение новых потребителей и полезный отпуск тепловой энергии в соответствии с градостроительными планами перспективного развития р.п. Кольцово. |
| Основные этапы реализации программы | Программа выполняется в пять этапов, длительность каждого этапа устанавливается в 1 год, начиная с 2014 по 2018 гг. включительно |
| Исполнители основных мероприятий | МУЭП "Промтехэнерго" |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам) | Всего по Программе: 200,325 млн.руб. в том числе за счет собственных средств - 8,065 млн.руб. за средств федерального бюджета - 0 млн.руб. за счет средств областного бюджета - 69,89 млн.руб. за счет средств муниципального бюджета - 62,87 млн.руб. за счет средств прочих источников - 59,5 млн.руб. Объемы финансирования по годам: 2014 г. - 63.500 млн. руб. 2015 г. - 39.306 млн. руб. 2016 г. - 32.506 млн. руб. 2017 г. - 32.506 млн. руб. 2018 г. - 32.506 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в показателях, поддающихся количественной оценке | увеличение располагаемой пропускной способности тепловых сетей р.п. Кольцово до уровня, необходимого для подключения дополнительных нагрузок потребителей не менее 23,3 Гкал/час; обеспечение надежного отпуска тепловой энергии потребителям р.п. Кольцово в объемах, увеличивающихся к 2018 году в 1,46 раза по сравнению с 2013 годом |

# 1.2. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы

Объектом Программы является часть системы теплоснабжения р.п. Кольцово Новосибирской области, находящийся в хозяйственном ведении МУЭП "Промтехэнерго". Наименования конкретных объектов, включенных в Программу,  дано в календарном плане работ (Таблицы 2 и 3) в соответствии с техническим заданием на разработку Программы.

Предмет регулирования и сфера действия Программы – хозяйственная деятельность МУЭП "Промтехэнерго" по выработке и отпуску тепловой энергии потребителям, расположенным на территории МО р.п. Кольцово в части инвестиций в основные производственные фонды.

# 1.3. Нормативная правовая база

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения». Направлено главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области 17.05.2011 г.

# 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

# 2.1. Анализ существующего состояния

По состоянию на 2012г. жилой фонд поселка составляет 421,3 тыс. м2, что обеспечивает население общей площадью на уровне 30,5 м2 на одного жителя.. В поселке преобладает многоэтажная жилая застройка, удельный вес 4-5 и 9-10-этажных домов составляет 92,7% от общей площади застройки. До 2020 года планируется ввести многоэтажной жилой застройки общей площадью 196,5 тыс. м2.

Теплоснабжение р.п. Кольцово осуществляется, в основном, от производственной котельной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Небольшая часть потребителей в микрорайонах “Новоборский”, “VIII”, ЗАО «Сибирский ЛВЗ» пользуется индивидуальными источниками тепла. Производитель тепла ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», поставляет теплоноситель для нужд теплопотребления промзоны и р.п. Кольцово. Поставку тепла от границ балансовой принадлежности тепловых сетей ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», потребителям тепла в р.п. Кольцово, за исключением микрорайона “VIII”, осуществляет МУЭП «Промтехэнерго».

Теплоснабжение р.п.Кольцово осуществляется в основном  от производственной котельной  ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор». Котельная расположена на промплощадке и удалена от жилых микрорайонов. Средний радиус теплоснабжения для котельной и подключенных абонентов составляет 2,8 км,  количество подключенных абонентов - около 500. Котельная работает на природном газе. Для выработки тепловой энергии в котельной установлены 3 водогрейных котла общей установленной мощностью 150 Гкал/ч и 3 паровых котла общей паропроизводительностью 75 т/ч (42 Гкал/ч).

В настоящее время (2013 г) по данным МУЭП «Промтехэнерго» котельная выдает в среднем 86,992 Гкал/час, в том числе на потребителей в зоне ответственности МУЭП расходуется 50,65 Гкал/час.

Подача тепла к жилым микрорайонам осуществляется по зависимой  схеме. Приготовление воды на цели горячего водоснабжения происходит в ИТП по открытой схеме при помощи клапанов смещения. Подача тепла от котельной  к потребителям осуществляется по тепломагистралям  Dy = 600 – 200 мм. На балансе МУЭП «Промтехэнерго» имеется 11,68 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении диаметром от 25 до 400 мм.

В состав схемы тепловых сетей входят два ЦТП: ЦТП по ул. Центральная - снабжение теплом потребителей микрорайона “Новоборский” и ЦТП, расположенного в районе ж/д № 1 микрорайона ”II”. После ЦТП применена четырехтрубная система теплоснабжения в распределительных сетях до потребителей.

Системы горячего водоснабжения потребителей подключены по открытой схеме. В неотопительный период циркуляция теплоносителя в тепловых сетях не поддерживается. Разбор теплоносителя на горячее водоснабжение осуществляется по тупиковой схеме.

Системы отопления потребителей подключены по зависимой схеме, за исключением потребителей подключенных от ЦТП в микрорайоне “Новоборский”. В ЦТП микрорайона “Новоборский” снижение температуры теплоносителя на системы отопления до 95 °С осуществлено по независимой схеме с установкой теплообменного оборудования и циркуляционных насосов во втором контуре.

Трубопроводы тепловых сетей имеют два типа прокладки: надземную на низких опорах и подземную в непроходных каналах. Антикоррозионное покрытие трубопроводов - лак БТ-577 по грунтовке ГФ-020. Тепловая изоляция трубопроводов - минераловатные маты. Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П - образными компенсаторами и сальниковыми компенсаторами.

Тепловые камеры - подземные из железобетонных блоков. В тепловых камерах установлена необходимая стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

# Надежность системы теплоснабжения характеризуется следующим образом.

За период 2006-2012 гг. зафиксировано 174 повреждения тепловых сетей в системе централизованного теплоснабжения р.п. Кольцово. Наибольшее количество повреждений тепловых сетей (90% от общего количества) отмечено на линейных участках. На повреждения арматуры и компенсаторов приходится соответственно 6% и 4%.

Количество повреждений в тепловых сетях, как правило, зависит от срока эксплуатации оборудования. На сегодняшний момент порядка 50% трубопроводов р.п. Кольцово находятся в ветхом и изношенном состоянии, в аварийном состоянии - 4%. В последние годы отмечены и положительные сдвиги в этом направлении - 14% трубопроводов (около 5000м) реконструированы и капитально отремонтированы.

В таблице 2 представлены данные по фактическому и планируемому среднегодовому теплопотреблению в зоне ответственности МУЭ «Промтехэнерго», зафиксированные в принятой в 2013 году «Схеме теплоснабжения р.п. Кольцово».

Таблица 2. Фактические (2011 – 2012 гг.) и планируемые на период до 2018 года объемы потребления тепловой энергии потребителей МУЭП «Промтехэнерго»

| Элемент территориального деления | Прогнозируемый год |
| --- | --- |
|  | 2011 факт. | 2012 факт. | 2013 план | 2014 план | 2015 план | 2016 план | 2018 план |
| МКР_1 | 13,648 | 13,648 | 13,648 | 13,648 | 13,648 | 13,858 | 13,971 |
| МКР_11 | 12,461 | 12,017 | 12,588 | 12,588 | 12,588 | 12,588 | 12,588 |
| МКР_Ш | 7,068 | 7,505 | 7,911 | 7,911 | 8,406 | 8,406 | 8,406 |
| МКР_1/ | 0 | 0,505 | 0,918 | 1,842 | 3,244 | 4,587 | 4,742 |
| МКР_1/а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,594 |
| МКР_/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,698 |
| МКР_/а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203 | 2,618 |
| МКР_/Ш | 0,237 | 0,255 | 0,3 | 0,362 | 0,425 | 0,487 | 0,512 |
| Новоборск | 4,803 | 4,791 | 4,791 | 5,886 | 5,886 | 5,886 | 5,886 |
| Общественный центр | 0 | 0 | 0,229 | 0,229 | 0,937 | 4,262 | 5,677 |
| Технопарк | 0,195 | 0,68 | 2,28 | 3,28 | 4,28 | 5,28 | 9,160 |
| Хоззона | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Теплопотери | 7,627 | 7,688 | 7,537 | 7,596 | 7,62 | 7,794 | 7,955 |
| Всего, Гкал/час | 46,485 | 47,535 | 50,648 | 53,788 | 57,480 | 64,797 | 74,253 |
| -"- % в год | нд | 2,26 | 6,55 | 6,20 | 6,86 | 12,73 | 14,59 |

# Как видно из таблицы, в планируемом периоде до 2018 года предусмотрен

рост теплопотребления на 6 – 14 % в год. Очевидно, что исполнение этих планов невозможно без соответствующих инвестиций в инфраструктуру р.п. Кольцово. В особо  ответственном положении оказалась система  коммунального теплоснабжения, которая в настоящее время не в состоянии обеспечить нарастающие потребности жилищно-коммунального хозяйства. В тепловом районе, обслуживаемом МУЭП "Промтехэнерго", сложившаяся в середине 2013 года ситуация характеризуется следующим образом.

По состоянию на 01.11.2013 г. средняя тепловая нагрузка потребителей, подключенных к сетям МУЭП "Промтехэнерго" составляет 50, 65 Гкал/час, что соответствует их пропускной способности. Однако в 2014 и далее до 2018 г. требуется подключение дополнительных нагрузок от 3 до 7 Гкал/час ежегодно, что дает плановый прирост нагрузок, который необходимо обеспечить за 2014 – 2018 гг., величиной 23,32 Гкал/час.

При существующем состоянии тепловых сетей эта потребность никак не может быть удовлетворена. Необходимо не только строительство новых магистральных и распределительных тепловых сетей, но и комплексная реконструкция и модернизация всего ранее построенного теплосетевого хозяйства. В Программе должен быть предусматрен ряд взаимоувязанных мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности существующих сетей (главным образом - за счет снижения потерь) и оптимизацию ведения теплового режима, создание технических условий передачи тепловой энергии в увеличенных объемах, требующихся  новым потребителям.

2.2. Основная цель и задачи Программы

Общей целью разработки инвестиционной программы в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона № 210-ФЗ является реализация комплексной программы социально-экономического развития р.п. Кольцово. Конкретные цели и задачи Программы формулируются следующим образом.

# Цели Программы

- целью реализации Программы является выполнение технических мероприятий, предусмотренных в Программе, для устранения угрозы энергетической безопасности р.п. Кольцово и обеспечение надежного теплоснабжения потребителей в условиях нарастающего спроса в планируемый период;

- целью разработки Программы является определение величины финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации, а также источников финансового обеспечения программных мероприятий.

# Задачи Программы

- путем капитального ремонта участков тепловой сети, увеличения диаметров отдельных участков теплопроводов, восстановления и усиления теплоизоляции, внедрения современных методов расчета и наладки гидравлических режимов обеспечить снижение потерь тепловой энергии и увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей от 50,65Гкал/час в 2013 году до 73,97 в 2018 году и тем самым обеспечить достижение плановых заданий «Схемы теплоснабжения р.п. Кольцово» на подключение новых потребителей в планируемом периоде;

- путем строительства новых магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, подкачивающей станции и новых теплоых сетей обеспечить подключение новых потребителей и полезный отпуск тепловой энергии в соответствии с градостроительными планами перспективного развития р.п. Кольцово.

Реализация Программы позволит решить главную задачу: за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей, снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для снижения тарифов на тепловую энергию  и  обеспечения необходимого уровня доступности  услуг МУЭП "Промтехэнерго" в части теплоснабжения в течение планируемого периода.

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий ориентирована на выполнение производственной программы исполнителя Программы по основному виду деятельности (распределение и сбыт тепловой энергии потребителям р.п. Кольцово)  в планируемом периоде 2011 – 2014 гг. и включает план технических мероприятий на объектах инвестиционной программы, инвестиционный финансовый план на тот же период, а также  организационный план реализации Программы.

# 3.1. Производственный план

Основные показатели сводного плана производства работ МУЭП "Промтехэнерго" на 2011 – 2014 годы с разбивкой по видам деятельности   представлены в таблице 3.  План сформирован в соответствии с техническим заданием на разработку Программы на основании имеющихся заявок на подключение  и прогнозов роста объема потребностей   по двум видам деятельности: производство и оказание услуг по теплоснабжению потребителей (существующих по состоянию на 2013 г. и новых, планируемых на период до 2018 г.) и выполнение работ, необходимых для  подключения новых потребителей тепловой энергии.

# Таблица 3. План производственной и инвестиционной деятельности МУЭП "Промтехэнерго"

в части теплоснабжения на 2014-2018 годы

| № п/п | Планируемый период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего по итогам 2014-2018 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели производственной и инвестиционной деятельности | ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основная деятельность (теплоснабжение) |
| 1.1 | Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/час | 50,65 | 53,79 | 57,48 | 64,8 | 69,38 | 73,97 | 73,97 |
| 1.2 | Тепловые потери | Гкал/час | 7,54 | 7,6 | 7,62 | 7,79 | 7,87 | 7,96 | 7,96 |
|  |  | % к пред. г. | 14,88 | 14,12 | 13,26 | 12,03 | 11,35 | 10,75 | 10,75 |
| 1.3 | Годовой объем подключаемых нагрузок новых потребителей | Гкал/час | 4,09 | 3,14 | 3,69 | 7,32 | 4,59 | 4,59 | 23,32 |
|  |  | % к пред. г. | нд | 6,2 | 6,86 | 12,73 | 7,08 | 6,61 | 39,48 |
| 1.4 | Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал | 94,13 | 99,97 | 106,83 | 120,43 | 128,95 | 137,48 | 593,64 |
| 1.5 | Отпускной тариф | руб./Гкал | 1 199,90 | 1 199,90 | 1 199,90 | 1 199,90 | 1 199,90 | 1 199,90 | 1 199,90 |
| 2 | Инвестиционная деятельность |
| 2.1 | Годовой объем работ по плану инвестиционной деятельности (всего) | тыс.руб. | 0 | 63500 | 39306 | 32506 | 32506 | 32506 | 200 325 |
| 2.2 | -"- за счет собственных средств (в том числе) | тыс.руб. | 0 |  | 2421.25 | 1881.25 | 1881.25 | 1881.25 | 8 065 |
| 2.3 | -"- за счет средств федерального бюджета (в том числе) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | -"- за счет средств областного бюджета( в том числе) | тыс.руб. | 0 | 4000 | 19953 | 15313 | 15313 | 15313 | 69 890 |
| 2.5 | -"- за счет средств муниципального бюджета ( в том числе) | тыс.руб. | 0 | 0 | 16933 | 15313 | 15313 | 15313 | 62 870 |
| 2.6 | -"- за счет средств прочих* источников ( в том числе) | тыс.руб. | 0 | 59 500,00 |  |  |  |  | 59 500 |

*список прочих источников дан в Приложении 1 к Программе

Производственным планом предусмотрено увеличение полезного отпуска тепловой энергии в среднегодовом исчислении с 50,65 Гкал/час в 2013 году до 73,97 Гкал/час в 2018 году, что позволяет полностью обеспечить теплоснабжение в условиях роста присоединенной нагрузки в планируемом периоде на 23,32 Гкал/час в соответствии с имеющимися заявками на подключение и планами капитального строительства в зоне ответственности МУЭП "Промтехэнерго".

Для выполнения планируемых объемов полезного отпуска тепловой энергии предусмотрено выполнение дополнительных объемов работ по реализации программных мероприятий, указанных в Таблице 4. Общий объем этих работ, оценивается величиной  500,800 млн. руб., из которых  8,950 млн. руб. будет израсходовано за счет собственных средств предприятия (амортизация и прибыль),

297,350 млн. руб. будет заявлена на финансирование из бюджетов всех уровней и 194,500  млн. руб. будет привлечено из средств сторонних инвесторов (главным образом – застройщика новых микрорайонов поселка).

# 3.2.  План технических и организационных мероприятий

План технических мероприятий на объектах Программы представляет собой комплекс проектных, строительных, монтажных и наладочных работ по реконструкции и модернизации тепловой сети, находящейся в хозяйственном ведении  МУЭП "Промтехэнерго" с учетом планируемого увеличения объемов теплопотребления.

Развернутый календарный план мероприятий на объектах Программы с указанием объемов и источников финансирования приведен в Таблице 4. Кроме технических, в план должны быть включены организационные мероприятия, предусмотренные требованиями федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса": разработка и корректировка Программы, мониторинг ее реализации, подготовка ежегодных планов и отчетов о реализации Программы. Разработка Программы выполнена за счет собственных средств предприятия в 2013 г., затраты на корректировку и мониторинг Программы в ходе ее реализации предусмотрены при расчете стоимости программных мероприятий в планируемом периоде.

# Таблица 4. Календарный план финансирования мероприятий инвестиционной программы МУЭП "Промтехэнерго"

«Развитие системы теплоснабжения р.п. Кольцово на 2014-2018 годы»

| № п/п | Наименование/содержание мероприятий | Срок выполнения (год) | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Собств. средства | Бюджет | Прочие источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местн. | областн. | федер. |  |
| 1 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП до ТК10 в р.п. Кольцово | 2014 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети ТК139-ТК3 | 2015 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 240 | 720 | 3 840 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство подкачивающей насосной станции на теплотрассе Ду-600 мм в районе ТК-126 | 2014 | 53 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 000 |
| 4 | Реконструкция и ремонт магистральной тепловой сети Ду-600 мм от тепловой станции до ТК139 | 2014 - 2018 | 130 025 |  | 32506 | 32506 | 32506 | 32506 | 7 525 | 61 250 | 61 250 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция тепловой сети от ТК3 до ЦТП | 2014 - 2015 | 6 000 | 4 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 900 | 4 800 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО : |  | 200 325 | 63500 | 39306 | 32506 | 32506 | 32506 | 8 065 | 62 870 | 69 890 | 0 | 59 500 |

# 3.3. План финансирования мероприятий инвестиционной программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных в плане технических и организационных мероприятий Программы (см. Таблицу 4), предполагается  осуществлять за счет следующих источников:

- собственных средств МУЭП "Промтехэнерго" (амортизация и прибыль);

- средств муниципального бюджета (по согласованию с органами местного самоуправления);

- средств областного бюджета (по согласованию с областным фондом поддержки модернизации ЖКХ);

- средств федерального бюджета (по заявке областных органов исполнительной власти).

Предполагаемый объем финансовых потребностей Программы и структура инвестиций характеризуются следующими укрупненными показателями.

Затраты на реализацию Программы с раскладкой по годам и источникам финансирования даны в Таблице 4. Все сметные расчеты стоимости планируемых мероприятий  выполнены в ценах 2013 года в соответствии с действующими на этот период нормами и расценками. В плане организационных мероприятий Программы предусмотрена процедура ежегодной индексации цен на оборудование, материалы строительно-монтажные и пусконаладочные работы при корректировке Программы в ходе ее реализации.

# 4. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации

инвестиционной программы

Предварительный анализ денежных потоков, исчисляемых в годовых объемах, показывает, что для реализации Программы не потребуется привлечения дополнительных внешних заимствований в форме долгосрочных банковских кредитов. Поэтому плата за пользование заемными средствами в бюджете Программы не предусмотрена.

В рамках инвестиционной программы также не запланирована прибыль исполнителя Программы сверх той, что направляется на инвестиции в основной капитал. Проект не является коммерческим, т. е. не направлен на получение прибыли, свободной от обязательств по Программе. Срок окупаемости программных мероприятий в точности равен сроку реализации Программы, а их эффективность определяется не рентабельностью, а принятыми в Программе целевыми показателями, отражающими сбалансированность системы теплоснабжения р.п. Кольцово в зоне ответственности

МУЭП "Промтехэнерго", доступность его услуг по теплоснабжению (в том числе – для новых потребителей), надежность и бесперебойность теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.

Основным результатом Программы является обеспечение необходимого уровня энергетической безопасности потребителей тепловой энергии МУЭП "Промтехэнерго" в условиях нарастающего спроса на услуги по теплоснабжению. План программных мероприятий сформирован с таким расчетом, чтобы к 2018 году в данном тепловом районе присоединенные тепловые нагрузки потребителей

МУЭП "Промтехэнерго"  могли быть увеличены как минимум на 23,3 Гкал/час по сравнению с 2013 годом, что позволит избежать дефицит тепловой энергии, а также обеспечить надежное теплоснабжение как существующих, так и новых потребителей.

Реализация мероприятий Программы также позволит за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей

МУЭП "Промтехэнерго", снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для снижения тарифов на тепловую энергию  и  обеспечения необходимого уровня доступности  услуг МУЭП "Промтехэнерго"  в части теплоснабжения в течение всего планируемого периода.

# 5. Система управления реализацией инвестиционной программы

Непосредственную организацию и оперативное управление всеми работами, предусмотренными в календарном плане программных мероприятий, осуществляет МУЭП "Промтехэнерго"  (исполнитель Программы)  под контролем администрации МО р.п. Кольцово. Отчетность о выполнении программных мероприятий подготавливает исполнитель с привлечением независимых экспертных организаций,  принимает и утверждает представительный орган местного самоуправления МО р.п. Кольцово. Форма отчетности – доклад исполнителя Программы, содержащий отчет об итогах реализации программных мероприятий в прошедшем году и предложения по корректировке (уточнению) плана очередного года.

В отчетной части доклада должен быть приведен сопоставительный анализ целевых и фактических индикаторов эффективности реализации Программы по следующим показателям:

- характеристика надежности (бесперебойности) теплоснабжения потребителей МУЭП "Промтехэнерго"  в отчетном периоде путем анализа фактического количества аварий и отказов по технически причинам (отключений отопления и горячего водоснабжения) и оценки нанесенного ими ущерба;

- характеристика сбалансированности системы теплоснабжения р.п. Кольцово в зоне ответственности МУЭП "Промтехэнерго"  в отчетном периоде по показателям потерь, собственных нужд, нормативов теплопотребления;

- оценка уровня доступности услуг по теплоснабжению для потребителей МУЭП "Промтехэнерго"  (в том числе – для теплоснабжения новых потребителей ) по критериям, установленным органами местного самоуправления р.п. Кольцово;

- оценка эффективности деятельности МУЭП "Промтехэнерго"  в части теплоснабжения потребителей путем сопоставления показателей энергоэффективности (потерь, собственных нужд и др.) с нормативными или рекомендованными значениями ;

- оценка уровня обеспечения экологических требований по технологическим выбросам, связанным с передачей тепловой энергии.

В проектной части доклада должны содержаться обоснованные и подготовленные предложения в решения органов местного самоуправления МО р.п. Кольцово по следующим вопросам:

- календарный финансовый план программных мероприятий на очередные этапы реализации Программы;

- корректировка стоимости программных мероприятий очередного этапа с поправкой на инфляцию в установленном порядке;

- заявки на финансирование программных мероприятий за счет бюджетных и прочих источников